## Slide 1
Mini Game Console
新竹女中 x 交大創客俱樂部
Girls in STEM Maker 迷你遊戲工作坊

## Slide 2: Outline
課程內容 時間安排

## Slide 3
焊接教學
1
2
3
4
遊戲機組裝
程式 (遊戲)
程式 (概念)

## Slide 4: Lecturer
講師解紹

## Slide 5: 邱俊瑋
特殊選材 交大電機工程學系
交大創客社 教學長
機電整合專案 / 機器狗
你晚餐吃甚麼

## Slide 6: 01. 焊接教學
程式講義連結

## Slide 7: 認識焊接工具 & 名詞
電烙鐵
加熱焊錫使其融化的工具
烙鐵架
放置好熱好熱的烙鐵
焊錫
鉛與錫的合金，接合金屬

## Slide 8: 認識焊接工具 & 名詞
海綿
PCB
斜口鉗
上有松香，可清潔烙鐵頭
印刷電路板
剪掉多餘的接腳

## Slide 9: 焊接 4 步驟
1
2
3
4

## Slide 10: 焊接 4 步驟
加熱焊點
送焊錫，融化焊錫
焊錫會平均分布
均於分布於焊點上

## Slide 11: 焊接 注意事項
海綿沾水，不會滴水 !
右撇子 ? 焊槍和放右邊
焊每個點前，上一點點焊錫 !
不要燒到桌子和電線 QQ
長時間沒用? 記得斷電喔

## Slide 12
02.
遊戲機組裝

## Slide 13: 遊戲機 !!
SSD1306 OLED
ICSP Header
Button
Attiny85
3V Battery
Resistors
Screws

## Slide 14
遊戲機零件介紹
電池座
按鈕
電阻
Attiny85

## Slide 15
遊戲機零件介紹
SSD1306
IC座
2x3排針
PCB

## Slide 16
組裝吧 > Step 1

## Slide 17
組裝吧 > Step 1

## Slide 18
組裝吧 > Step 2

## Slide 19
組裝吧 > Step 2

## Slide 20
組裝吧 > Step 3

## Slide 21
組裝吧 > Step 3

## Slide 22
組裝吧 > Step 4

## Slide 23
組裝吧 > Step 4

## Slide 24
組裝吧 > Step 5

## Slide 25
組裝吧 > Step 5

## Slide 26
組裝吧 > Step 6

## Slide 27
組裝吧 > Step 6

## Slide 28
組裝吧 > Step 7

## Slide 29
組裝吧 > Step 7

## Slide 30
組裝吧 > Step 8

## Slide 31
組裝吧 > Step 8

## Slide 32
組裝吧 > Step 9

## Slide 33
組裝吧 > Step 9

## Slide 34
組裝吧 > Step 10

## Slide 35
組裝吧 > Step 10

## Slide 36
組裝吧 > Step 11

## Slide 37
組裝吧 > Step 11

## Slide 38
組裝吧 > Step 12

## Slide 39
組裝吧 > Step 12

## Slide 40
組裝吧 > Step 13

## Slide 41
組裝吧 > Step 13

## Slide 42
組裝吧 > Finished !

## Slide 43: Software
Arduino底層教學 / 基礎C語言 / 遊戲撰寫邏輯

## Slide 44: 03. 程式教學 (基礎C語言/AVR)

## Slide 45
C語言 & Arduino & Arduino IDE ?

## Slide 46
Arduino沒這麼簡單

## Slide 47
Arduino沒這麼簡單
主控制
燒錄

## Slide 48
Arduino沒這麼簡單
MCU
MCU

## Slide 49
甚麼是 MCU ??
Micro Controller Unit

## Slide 50
甚麼是 MCU ??
Micro Controller Unit
微型
控制器
單元

## Slide 51
甚麼是 MCU ??
Micro Controller Unit
微型
控制器
單元
Input
Output
Logic

## Slide 52
C 語言 ?
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 53
C 語言 ?
1. C Array / C 陣列
2. C String / C 字串
3. Function / 函式
4. Basic OOP / 基礎物件導向

## Slide 54
C 語言 ?
1. C Array / C 陣列
2. C String / C 字串
3. Function / 函式
4. Basic OOP / 基礎物件導向
LOGIC !

## Slide 55
甚麼是 MCU ??
Micro Controller Unit
微型
控制器
單元

## Slide 56
甚麼是 MCU ??
Micro Controller Unit
微型
控制器
單元
便當
=

## Slide 57
甚麼是 MCU ??
貢丸 便當
雞腿 便當
排骨 便當
魚排 便當
香腸 便當
AVR Core
MCU

## Slide 58
Arduino沒這麼簡單
Atmaga328p
ICP

## Slide 59
Arduino沒這麼簡單
MCU

## Slide 60
遊戲機的MCU
ATtiny85

## Slide 61
遊戲機的MCU
ATtiny85

## Slide 62
遊戲機的MCU
ATtiny85

## Slide 63
C 語言速成教學!!
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 64
C 語言速成教學!!
6. C Array / C 陣列
7. C String / C 字串
8. Function / 函式

## Slide 65
C 語言速成教學!!
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 66: 1. C Basic Data Type
int
float
bool
char
double
整數
浮點數
布林值
字元
5
5.500000
1 / true
0 / false
‘c’

## Slide 67: 1. C Basic Data Declaration
int numberCount ;
int numberCount = 7 ;
型態
變數名
賦值
結尾分號

## Slide 68: 1. C Basic Data Declaration
bool isHappy ;
bool isHappy = true ;
型態
變數名
賦值
結尾分號

## Slide 69: 1. C Basic Data Declaration
bool isHappy ;
bool isHappy = false ;
型態
變數名
賦值
結尾分號

## Slide 70: 1. C Basic Data Declaration
bool isHappy ;
bool isHappy = 0 ;
型態
變數名
賦值
結尾分號

## Slide 71: 1. C Basic Data Assignment
int happyDay = 0 ;
等號右邊
等號左邊

## Slide 72: 1. C Basic Data Assignment
happyDay = happyDay + 5
右邊
左邊

## Slide 73: 1. C Basic Data Assignment
happyDay += 5
另一種寫法

## Slide 74: 1. C Basic Data Assignment
happyDay += 5
happyDay -= 5
happyDay *= 5
happyDay /= 5

## Slide 75
C 語言速成教學!!
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 76: 2. IF…ELSE statement
If (條件){
// 條件成立時
}else{
// 不成立時
}

## Slide 77: 2. IF…ELSE statement
多個else也不是問題
If (條件){
// 條件成立時
}else{
// 不成立時
}else{
}else{
} else{
}else{
} else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}

## Slide 78: 2. IF…ELSE statement
If (條件){
// 條件成立時
}else{
// 不成立時
}else{
}else{
} else{
}else{
} else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
}
多個else也不是問題

## Slide 79: 2. IF…ELSE statement
if (條件){
// 條件成立時
}else if(條件2){
// 不成立時
}
else if

## Slide 80
C 語言速成教學!!
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 81: 3. switch case statement
switch (條件){
case 1 :
// 動作
case 2 :
// 動作
}
資料型態要一樣

## Slide 82: 3. switch case statement
switch (整數int){
case 整數 :
// 動作
case 整數 :
// 動作
…
}
資料型態要一樣

## Slide 83: 3. switch case statement
switch (字串char){
case 字串 :
// 動作
case 字串 :
// 動作
…
}
資料型態要一樣

## Slide 84: 3. switch case statement
switch (gameStatus){
case 0 :
// 動作1
break;
case 1 :
// 動作2
break;
…
}
Ex.

## Slide 85
C 語言速成教學!!
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 86: 4. while Loop
while(條件){
// 動作
}
條件還成立嗎?
Yes !
No !

## Slide 87: 4. while Loop
while (lifeCount > 5 ){
// 遊戲執行迴圈
}
Ex.
while (true){
if(buttonPressed){
// 遊戲開始 }
}
Ex.

## Slide 88
C 語言速成教學!!
1. Basic Data Type / 基礎資料型態
2. If....else / if...else 判斷
3. Switch case / switch 判斷
4. while Loop / while 迴圈
5. for Loop / for 迴圈

## Slide 89: 5. for Loop
for (初始值 ; 條件 ; 更新)
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++)

## Slide 90: 5. for Loop
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++){
// 中間執行5次
}
i = 0
i < 5 ?
Yes !
i += 1
1st

## Slide 91: 5. for Loop
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++){
// 中間執行5次
}
i = 1
i < 5 ?
Yes !
i += 1
2nd

## Slide 92: 5. for Loop
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++){
// 中間執行5次
}
i = 2
i < 5 ?
Yes !
i += 1
3rd

## Slide 93: 5. for Loop
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++){
// 中間執行5次
}
i = 3
i < 5 ?
Yes !
i += 1
4th

## Slide 94: 5. for Loop
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++){
// 中間執行5次
}
i = 4
i < 5 ?
Yes !
i += 1
5th

## Slide 95: 5. for Loop
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++){
// 中間執行5次
}
i = 5
i < 5 ?
No~
Break Loop
Stop

## Slide 96
C 語言速成教學!!
6. C Array / C 陣列
7. C String / C 字串
8. Function / 函式

## Slide 97: 6. Array
char Books[4] = {‘f’,’r’,’o’,’g’}
型態
陣列名
大小
內容物
……
0
1
index
2
3
4
5
n

## Slide 98: 6. Array
int Number[4] = {‘8’,’7’,’1’,’9’}
型態
陣列名
大小
內容物
……
0
1
index
2
3
4
5
n

## Slide 99: 6. Array
Books[2] = ‘u’;
0
1
2
3
‘f’
‘r’
‘o’
‘g’
0
1
2
3
‘f’
‘r’
‘u’
‘g’

## Slide 100
C 語言速成教學!!
6. C Array / C 陣列
7. C String / C 字串
8. Function / 函式

## Slide 101: 7. C string
char S[5] = {’f’,’r’,’o’,’g’,’\0’};
char S[50] = “frog” ;
char S[] = “frog” ;
char S[] = {’f’,’r’,’o’,’g’,’\0’};
f
r
o
g
\0
S[0]
S[1]
S[2]
S[3]
S[4]

## Slide 102: 7. C string
while( S[i] != ‘\0’){
// 走訪字串
i++ ;
}
Dealing with C string in MCU
f
r
o
g
\0
S[0]
S[1]
S[2]
S[3]
S[4]

## Slide 103
C 語言速成教學!!
6. C Array / C 陣列
7. C String / C 字串
8. Function / 函式

## Slide 104: 8. function
int calculator(int a, int b){
int result = a * b + b ;
return result;
}
參數
結果
型態
函數名稱
參數
結果回傳

## Slide 105: 8. function
int calculator(int a, int b){
int result = a * b + b ;
return result;
}
參數
結果
型態
函數名稱
參數
結果回傳
霧煞煞 ?

## Slide 106: 04. 程式教學 (環境/燒錄)

## Slide 107
遊戲機燒錄方式
沒有USB孔 !

## Slide 108
遊戲機燒錄
ICSP
Integrated Circuit Serial Programming

## Slide 109
相同功能 : USBasp
遊戲機燒錄

## Slide 110
遊戲機燒錄
USBasp

## Slide 111
環境安裝 步驟
安裝Arduino IDE
依照正確方向插上燒錄器
安裝燒錄器驅動
設定 ATtiny85 晶片
燒錄 Bootloader / 上傳

## Slide 112
環境安裝 步驟
安裝Arduino IDE
依照正確方向插上燒錄器
安裝燒錄器驅動
設定 ATtiny85 晶片
燒錄 Bootloader / 上傳

## Slide 113
Arduino IDE安裝

## Slide 114
環境安裝 步驟
安裝Arduino IDE
插上燒錄器
安裝燒錄器驅動
設定 ATtiny85 晶片
燒錄 Bootloader / 上傳
注意只有USB2.0 !!

## Slide 115
環境安裝 步驟
安裝Arduino IDE
插上燒錄器
安裝燒錄器驅動
設定 ATtiny85 晶片
燒錄 Bootloader / 上傳

## Slide 116
安裝燒錄器驅動
Mac不用安裝 !

## Slide 117
安裝燒錄器驅動

## Slide 118
安裝燒錄器驅動

## Slide 119
安裝燒錄器驅動

## Slide 120
安裝燒錄器驅動

## Slide 121
安裝燒錄器驅動

## Slide 122
安裝燒錄器驅動

## Slide 123
環境安裝 步驟
安裝Arduino IDE
插上燒錄器
安裝燒錄器驅動
設定 ATtiny85 晶片
燒錄 Bootloader / 上傳

## Slide 124
設定 ATtiny85 晶片

## Slide 125
設定 ATtiny85 晶片
https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

## Slide 126
設定 ATtiny85 晶片

## Slide 127
設定 ATtiny85 晶片

## Slide 128
設定 ATtiny85 晶片

## Slide 129
設定 ATtiny85 晶片

## Slide 130
環境安裝 步驟
安裝Arduino IDE
插上燒錄器
安裝燒錄器驅動
設定 ATtiny85 晶片
燒錄 Bootloader / 上傳

## Slide 131
燒 Bootloader / 上傳程式

## Slide 132
燒 Bootloader / 上傳程式

## Slide 133
燒 Bootloader / 上傳程式

## Slide 134: 05. 程式教學 (遊戲邏輯)

## Slide 135: 9. Basic Arduino
void setup(){
// 執行一次
}
void loop(){
// 重複執行
}

## Slide 136: 9. Basic operation
1 -> B00000001
2 -> B00000010
4 -> B00000100
8 -> B00001000
1 -> B00000001
2 -> B00000010
4 -> B00000100
8 -> B00001000

## Slide 137: 9. Basic operation
1 -> B00000001
2 -> B00000010
4 -> B00000100
8 -> B00001000
1 -> B00000001
2 -> B00000010
4 -> B00000100
8 -> B00001000

## Slide 138: 9. Basic operation
ssd1306_char_f6x8(x,y, char[])
Print character array

## Slide 139: 9. Basic operation
ssd1306_fillScreen(0x00);
Clear the screen

## Slide 140: 9. Practice
(0,0)
(128,0)
(0,7)
(128,7)
https://www.riyas.org/2013/12/online-led-matrix-font-generator-with.html
Draw heart
Task :

## Slide 141: 9. Practice
(0,0)
(128,0)
(0,7)
(128,7)
Draw heart
Task :

## Slide 142: 9. Practice
(0,0)
(128,0)
(0,7)
(128,7)
switch heart
Task :
Blink

## Slide 143: 9. Practice
(0,0)
(128,0)
(128,7)
CCJ, Happy Birthday !
Draw Text
Task :
(0,7)

## Slide 144: 9. Practice
(0,0)
(128,0)
(128,7)
CCJ, Happy Birthday !
Draw 2 blinking
heart
Task :
(0,7)

## Slide 145: 9. Practice
(0,0)
(128,0)
(128,7)
CCJ, Happy Birthday !
Make it diagonal
Task :
(0,7)

## Slide 146: 9. Game !!